## Slide 1
ÉTUDE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE
Call Com — ce qui est réalisable,
et à quelles conditions
Analyse des Spécifications Fonctionnelles V1.0 (septembre 2026)
Réponse aux §18 « Point technique critique » et §24 « Prototype technique préalable »
V1.0
20 septembre 2026
Notes: Objectif : répondre précisément au §18 de la spécification, qui demande d'étudier la compatibilité du scénario cible avec Android, les appels GSM, les réseaux opérateurs et les solutions VoIP. Le §24 exige un prototype avant tout développement complet : cette présentation dit quoi prototyper.

## Slide 2
Le scénario demandé par la spécification
§6 — Fonction principale : publicité sur appel entrant
1
Un tiers appelle
l'utilisateur Call Com
2
Première tonalité
la ligne commence à sonner
3
Call Com prend le relais
diffusion d'une annonce de 3 s
4
L'utilisateur décroche
la publicité s'arrête aussitôt
5
Conversation normale
puis attribution des unités
Le point à retenir : la personne qui entend la publicité est l'appelant — et l'appelant n'a pas l'application. Celui qui reçoit les unités est le propriétaire de la ligne appelée. Ce sont deux personnes différentes.
Source : Call Com — Spécifications Fonctionnelles V1.0, §4 et §6
Notes: Cette inversion (appel entrant, pas sortant) est la donnée qui structure toute l'analyse. Elle n'était pas dans le brief initial.

## Slide 3
Le verdict
Réponse directe au §18 de la spécification
NON
Le scénario du §6 n'est réalisable par aucune application mobile, sur aucun système.
OUI
Le produit est réalisable — par deux voies, dont une seule ne dépend pas d'un accord opérateur.
Trois précisions importantes
1
Ce n'est pas une question de technologie choisie. Ni Android natif, ni Flutter, ni React Native ne changent quoi que ce soit. La limite vient du réseau téléphonique et des systèmes d'exploitation.
2
Il n'existe aucune version dégradée côté application. Puisque le son doit atteindre l'appelant, qui n'a pas l'application, on ne peut rien diffuser depuis le téléphone.
3
La spécification l'avait anticipé. Le §18 ne présume aucune méthode et le §24 exige un prototype préalable. La démarche du document est la bonne.
Notes: Insister sur le point 1 : la question « et si on prenait une autre techno ? » est déjà répondue. Et sur le point 3 : la spécification est bien écrite, elle demandait justement cette vérification.

## Slide 4
Pourquoi : qui contrôle ce que l'appelant entend
La tonalité d'attente est produite par le réseau, pas par le téléphone appelé
L'appelant
entend la tonalité
RÉSEAU DE L'OPÉRATEUR
C'est ici, et seulement ici,
que la tonalité est générée
et peut être remplacée
La ligne appelée
+ l'application
Call Com
Ce que l'application ne peut pas faire
Le téléphone appelé ne produit pas la tonalité que l'appelant entend : il la reçoit. Une application installée sur ce téléphone n'a donc aucun point d'accès sur ce que l'appelant écoute avant le décrochage.
Ce que cela implique
Pour diffuser une annonce pendant l'attente, il faut se placer dans le réseau — avec l'opérateur — ou faire passer l'appel par une plateforme Call Com avant qu'il n'atteigne l'utilisateur.
Notes: Analogie utile en réunion : la sonnerie que l'appelant entend est diffusée par le central téléphonique, pas par le téléphone d'en face. Le téléphone appelé ne l'entend même pas.

## Slide 5
Les pistes applicatives, une par une
Chacune a été examinée puis écartée — §18 de la spécification
X
Filtrer ou afficher l'appel entrant
Android permet d'identifier, filtrer ou rejeter un appel entrant. Aucun de ces mécanismes n'ouvre de canal sonore vers l'appelant.
X
Répondre automatiquement puis diffuser
Répondre met fin à la sonnerie : l'utilisateur ne peut alors plus « décrocher ». Et le son d'un appel en cours reste inaccessible à toute application.
X
Diffuser sur l'appel en cours
Le son d'un appel téléphonique classique est géré par le composant radio du téléphone, hors de portée des applications. Vrai sur Android comme sur iPhone.
X
Utiliser le répondeur ou un renvoi simple
Un renvoi sur non-réponse fait d'abord sonner le téléphone sans publicité, puis basculer. L'utilisateur ne peut plus décrocher : le scénario du §6 n'est pas respecté.
Conclusion : aucune de ces pistes ne permet de diffuser un son à l'appelant avant qu'il ne soit décroché.
Notes: Cette page sert à clore le débat technique. Recommandation : produire une note de 2 pages avec captures d'écran sur 4 à 6 téléphones, pour que la question ne revienne pas dans six mois.

## Slide 6
Deux voies restent ouvertes
Elles ne s'excluent pas : la seconde peut préparer la première
A
Partenariat opérateur
La voie native du produit
Ce que décrit la spécification existe déjà comme service télécom : la tonalité d'attente personnalisée, vendue par les opérateurs. Call Com y apporterait les annonceurs et les récompenses.
Conformité au §6
Totale
Qualité d'appel
Intacte
Délai réaliste
6 à 18 mois
Maîtrise
Dépend d'un tiers
B
Plateforme Call Com
Sans accord opérateur, mais sous conditions
Les appels de l'utilisateur sont d'abord dirigés vers une plateforme Call Com, qui diffuse l'annonce à l'appelant puis met les deux personnes en relation.
Conformité au §6
Bonne
Qualité d'appel
À vérifier
Délai réaliste
3 à 5 mois
Maîtrise
Complète
Notes: Voie A = le produit rêvé, mais le calendrier n'est pas maîtrisé. Voie B = maîtrisée mais avec trois vrais points durs, détaillés deux pages plus loin.

## Slide 7
Voie A — ce qu'il faut demander à l'opérateur
Il n'existe pas de service en libre-service : c'est un partenariat commercial
Ce que l'opérateur possède déjà
Les opérateurs exploitent généralement déjà une plateforme de tonalités personnalisées, fournie par un éditeur spécialisé. C'est cette plateforme qui remplace la sonnerie par un contenu choisi. Call Com n'aurait donc rien à inventer techniquement — il faut être autorisé à y diffuser de la publicité.
Ce qu'il ne faut pas attendre
Aucun opérateur ne publie d'interface technique ouverte pour cela. Les échanges se font le plus souvent par dépôts de fichiers quotidiens, pas en temps réel. Le système Call Com doit être conçu pour cela dès le départ.
Le chemin, étape par étape
1
Contacter la direction des services à valeur ajoutée de chaque opérateur — un sujet commercial, pas technique
2
Présenter le revenu nouveau apporté et la clé de partage proposée
3
Accord de principe, puis mise en relation avec l'éditeur de la plateforme
4
Spécification des échanges : format des annonces, remontée des diffusions
5
Validation réglementaire, portée par l'opérateur car c'est son service
6
Pilote sur un périmètre restreint, puis généralisation
Les deux premières étapes relèvent de Call Com, pas du prestataire technique.
Notes: Message clé : le blocage n'est pas technique, il est commercial. Et Call Com apporte ce que l'opérateur n'a pas : une force de vente annonceurs locale.

## Slide 8
Voie B — réalisable, mais trois points durs
À trancher par un prototype avant tout développement
Comment cela fonctionne
L'appel arrive
sur la plateforme
La plateforme diffuse
l'annonce à l'appelant
L'application sonne
chez l'utilisateur
Il décroche : l'annonce
s'arrête, mise en relation
Les trois points à lever
1
Sans Internet, l'utilisateur ne reçoit plus ses appels
C'est le risque le plus grave. Un utilisateur qui rate des appels désinstalle immédiatement et le dit autour de lui. Aucune solution de contournement n'est pleinement satisfaisante à ce jour.
2
Les conversations passeraient par Internet
La qualité dépendrait de la couverture data de l'utilisateur. Une dégradation serait attribuée à Call Com — ce qui heurte le principe de « non-perturbation » du §22.
3
Qui paie le réacheminement ?
Selon les usages du marché, ce coût est souvent supporté par l'abonné qui met en place le renvoi. Inacceptable s'il pèse sur l'utilisateur : à négocier avec les opérateurs.
Bonne nouvelle : cette voie fonctionne aussi bien sur iPhone que sur Android, et la mesure des diffusions y est exacte et infalsifiable.
Notes: Le point 1 est celui qui peut tuer la voie B. Il doit être le premier test du prototype : couper la data du téléphone et observer ce qui arrive à l'appel.

## Slide 9
Comparaison des deux voies
Lecture par caractéristiques, sans préférence a priori
Critère
Voie A — Opérateur
Voie B — Plateforme Call Com
Conformité au scénario du §6
Totale
Bonne — annonce avant la sonnerie
L'appelant a besoin de l'application
Non
Non
Fonctionne sur Android
Oui
Oui
Fonctionne sur iPhone
Oui
Oui
Qualité des appels de l'utilisateur
Inchangée
Dépend de sa connexion Internet
L'utilisateur peut-il rater des appels ?
Non
Oui, sans Internet — point dur n° 1
Mesure des diffusions
Exacte (opérateur)
Exacte (plateforme Call Com)
Accord opérateur nécessaire
Indispensable
Pas technique, mais tarifaire
Coût par appel
Quasi nul
Non nul — un acheminement par appel
Encadrement réglementaire
Porté par l'opérateur
À porter par Call Com
Délai avant mise en service
6 à 18 mois
3 à 5 mois
Maîtrise du calendrier
Faible
Complète
Les deux voies sont compatibles : la voie B peut servir de démonstrateur commercial pour négocier la voie A.
Notes: Ne pas présenter A comme meilleure que B : présenter le choix comme un arbitrage entre maîtrise du calendrier (B) et qualité du produit final (A).

## Slide 10
L'essentiel du produit est constructible dès maintenant
Bonne nouvelle : le mécanisme de diffusion ne représente qu'environ un cinquième du travail
80
% du produit
ne dépend pas du choix de la voie A ou B
Application mobile
Inscription, code de vérification, consentement, activation, solde, historique, récompenses, notifications — §5, §9, §16
Gestion des unités
Attribution, plafonds, barème paramétrable, journal complet de chaque mouvement — §8, §12
Récompenses
Catalogue data, crédit, minutes ; demande, traitement, suivi des statuts — §8.3, §8.5
Dashboard
Utilisateurs, annonceurs, campagnes, validation des annonces, planification, statistiques — §10
Facturation annonceur
Coût par diffusion, forfait, coût pour mille, budget prépayé — §11
Anti-fraude et traçabilité
Détection des comptes multiples, activité anormale, journal d'événements — §13
Recommandation : construire cette partie derrière une interface qui isole le mécanisme de diffusion. Le jour où un accord opérateur aboutit, il s'ajoute sans rien réécrire.
Notes: C'est le message le plus important pour débloquer la décision : il n'y a pas à attendre l'opérateur pour commencer.

## Slide 11
Risque business identifié
Ce point relève de Call Com — il est signalé car il dimensionne la technique
!
Des précédents internationaux de modèles télécom financés par la publicité montrent que la viabilité économique dépend fortement de la capacité à vendre suffisamment d'inventaire publicitaire. Ce point doit être validé par Call Com auprès d'annonceurs réels.
Blyk
Royaume-Uni
Appels et SMS gratuits financés par la publicité. Service arrêté. Le diagnostic public pointe un manque de couverture pour intéresser les annonceurs, et des annonceurs davantage attirés par l'étude de marché que par la campagne de marque.
RingPlus
États-Unis
Diffusait des annonces après la numérotation et avant la connexion, pour financer des forfaits gratuits — un mécanisme très proche. Offres gratuites réduites puis supprimées ; fermeture en 2017, faute d'annonceurs suffisants par zone.
Ce que cela implique concrètement
Ni Blyk ni RingPlus n'ont échoué pour des raisons techniques. Avant d'investir dans le développement, il serait prudent d'obtenir de quelques annonceurs tunisiens un prix écrit qu'ils accepteraient de payer. C'est le paramètre dont dépend tout le reste — y compris le barème du §8.4.
Sources : Telecoms.com (Blyk) · Clark.com et Android Headlines (RingPlus)
Notes: Formuler comme une information, pas comme un jugement sur le projet. La décision appartient à Call Com.

## Slide 12
Le barème du §8.4, chiffré
Marge dégagée selon le prix payé par l'annonceur — hypothèse de coût de gros à confirmer
Chart: Marge sur les récompenses, en % du revenu publicitaire
| 500 u → 100 Mo | 2 000 u → 500 Mo | 5 000 u → 1 DT de crédit
Annonceur à 5 TND pour mille diffusions | -20 | -50 | 60
Annonceur à 12 TND pour mille diffusions | 50 | 38 | 83
Annonceur à 15 TND pour mille diffusions | 60 | 50 | 87
Comment le lire
Le barème de la spécification est prudent et défendable : il devient rentable dès 12 TND pour mille diffusions sur les paliers en gigaoctets.
Le palier en crédit téléphonique est le plus robuste : il reste rentable même à 5 TND. Le §8.3 prévoit déjà cette option.
Si le prix réellement accepté par les annonceurs s'avère bas, privilégier le crédit et les minutes plutôt que la data.
Hypothèse : coût de gros de la data à 3 millimes par mégaoctet, et coût des récompenses limité à la moitié du revenu publicitaire. Les deux valeurs doivent être confirmées par Call Com.
Notes: Message : le barème du §8.4 n'est pas un problème. Le paramètre inconnu est le prix payé par l'annonceur, et c'est ce qu'il faut aller mesurer.

## Slide 13
Trois contraintes à anticiper
Elles ne bloquent pas le projet, mais elles prennent du temps
1
Données personnelles
Le service traite des numéros de téléphone. Une déclaration auprès de l'instance nationale de protection des données est requise. Et comme l'hébergement envisagé est à l'étranger, une autorisation préalable de transfert est également nécessaire.
À engager dès maintenant — le délai est administratif
2
Le consentement de l'appelant
Le §14 prévoit à juste titre le consentement de l'utilisateur. Mais la personne qui entend la publicité est l'appelant, qui n'a rien accepté et ne reçoit aucune unité. Ce point n'est pas traité par la spécification.
Voie A : porté par l'opérateur. Voie B : à faire qualifier
3
Exploitation d'un service téléphonique
Dans la voie B, Call Com exploiterait de fait une plateforme de traitement d'appels. La qualification réglementaire doit être établie avant la mise en service.
Sans objet dans la voie A
Un accompagnement juridique local est nécessaire sur ces trois sujets. Ce n'est pas un travail d'ingénierie.
Notes: Le point 2 est celui que le client n'a pas vu. Le présenter comme une question ouverte à faire qualifier, pas comme un obstacle rédhibitoire.

## Slide 14
Ce que nous recommandons
Réponse au §24 — le prototype technique préalable
1
Clore la question applicative
3 à 5 jours
Démontrer et documenter, sur plusieurs téléphones, qu'aucune application ne peut diffuser une annonce à l'appelant. Livrable : une note courte avec captures d'écran.
Objectif : que la question ne revienne pas dans six mois.
2
Prototyper la voie B
2 à 3 semaines
Un appel de test réacheminé vers une plateforme, une annonce diffusée à l'appelant, une mise en relation. Puis mesurer les trois points durs, sur les trois opérateurs.
Critère d'arrêt : que se passe-t-il si le téléphone n'a plus Internet ?
3
Ouvrir la voie A en parallèle
Dès maintenant
Premiers contacts avec les trois opérateurs et dépôt du dossier de protection des données. Ces démarches sont longues et ne dépendent pas du développement.
À lancer sans attendre : c'est le chemin le plus long.
Aucun développement de plateforme avant la fin de l'étape 2. C'est ce que demande le §24 de la spécification.
Notes: Les étapes 1 et 2 représentent environ un mois. C'est court au regard du risque évité : un développement complet sur un mécanisme non validé.

## Slide 15
Ce qui est attendu de Call Com
Quatre décisions, indépendantes du développement
1
Valider la demande annonceur
Obtenir de quelques annonceurs tunisiens un prix écrit qu'ils accepteraient de payer par diffusion.
2
Autoriser le prototype
Environ un mois, avant tout développement de plateforme, comme le prévoit le §24.
3
Engager les démarches longues
Contacts opérateurs et dossier de protection des données : à lancer dès maintenant, en parallèle.
4
Arbitrer le périmètre V1
Android seul comme le prévoit le §23, et privilégier ou non le crédit téléphonique dans le catalogue.
Le mécanisme de diffusion est la seule inconnue du projet. Tout le reste est constructible dès aujourd'hui.
Analyse détaillée et schéma technique complet : dossier joint, sections 01 et 23.
Notes: Clore sur le fait que le projet n'est pas bloqué : une seule inconnue, et un mois pour la lever.